Конкурсное задание

Компетенция

Кровельные работы по металлу

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- Формы участия в конкурсе

- Задание для конкурса

- Модули задания и необходимое время

- Критерии оценки

- Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания:21ч.

## 1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальный конкурс.

## 2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Для оценки уровня компетентности конкурсантам предлагается изготовить металлическое кровельное покрытие на  макете крыши и кровельное покрытие элементов фасада. Металлическое кровельное покрытие  полностью соответствует образцам из отрасли и нормам, принятым в профессиональном сообществе. Кровельщику необходимо выполнить задание по предоставленным чертежам, демонстрируя навыки, перечисленные в WSESS, которые необходимы для его выполнения. Задание выдаётся в виде  чертежей. На чертежах отображена последовательность выполнения задания, соответствующая соревновательным дням. Конкурсант должен максимально точно повторить форму деталей металлического кровельного покрытия, обеспечив соблюдение размеров в пределах указанных полей допусков.

Для проектирования и последующего выполнения конкурсного задания могут использоваться следующие кровельные металлы и изделия из них: кровельная сталь с антикоррозионными покрытиями (цинк; полимеры); кровельные алюминий, медь и цинк (титан-цинк).

За два дня до соревнований (день С-2) эксперты вносят 30% изменения в задание (см. Приложение 1).

## 3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модулями задания являются ежедневные задания (см. Приложение 2).

## 4. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки (объективной и судейской) и количество начисляемых баллов  (см. Таблица 1). Общее количество баллов задания по всем критериям оценки составляет 100.

Таблица 1.

| Раздел | Критерий | Оценки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Судейская (если это применимо) | Объективная | Общая |
| А | Безопасное ведение работ | 0 | 9 | 9 |
| В | Соответствие чертежу/деталировке/инструкции | 0 | 9 | 9 |
| С | Расход металла день | 0 | 10 | 6 |
| D | Соответствие размерам день | 0 | 26 | 26 |
| Е | Сгибы деталей | 0 | 2 | 2 |
| F | Фальцы | 0 | 32 | 32 |
| G | Аккуратность исполнения | 2 | 14 | 16 |
| Итого = | 2 | 98 | 100 |

5. Приложения к заданию

Приложение 1

Конкурсное задание

Приложение 2

Модули задания и время выполнения